## Slide 1: Chương 1
Phân tích Mạch kỹ thuật
Tổng quan về môn học
Mục tiêu và nội dung của môn học
Kế hoạch giảng dạy
Giới thiệu
Mạch điện và mô hình
Các phần tử mạch cơ bản
Các định luật cơ bản
Công suất
Các phép biến đổi tương đương đơn giản
Phương pháp giải mạch dùng các định luật cơ bản

## Slide 2: Tổng quan về môn học
Môn học: Phân tích mạch kỹ thuật
Giảng viên: TS. Trịnh Lê Huy
Email: huytl@uit.edu.vn
Giờ tiếp SV: 11h00 – 12h00, thứ 2 hàng tuần
Địa điểm: E 6.6
Mạch điện tử
Phân tích mạch kỹ thuật
Các thiết bị & mạch điện tử
Lý thuyết mạch điện

## Slide 3: Mục tiêu của môn học
Các phương pháp phân tích mạch
Mạch điện?
Linh kiện điện tử?

## Slide 4: Kế hoạch giảng dạy
Trọng số đánh giá các phần:
Thực hành: 20%
Đồ án & quá trình: 30%
Kiểm tra giữa kì: 0%
Thi cuối kì: 50%
11 buổi
1 buổi ôn tập
5 buổi thực hành
Lý thuyết
&
Bài tập

## Slide 5: Giới thiệu
Chương 1:
Các khái niệm cơ bản về mạch điện
Các ký hiệu linh kiện và các mô hình toán học của linh kiện
Các định luật cơ bản trong phân tích mạch điện
Áp dụng các định lý cơ bản này để giải một số bài tập mạch

## Slide 6: Mạch điện và mô hình
Mạch điện:
Là một tập hợp các phần tử mạch liên kết lại với nhau
Phần tử mạch là những hình vẽ tượng trưng cho linh kiện thực tế đặc trưng bởi một phương trình toán học đại diện tính chất vật lý của linh kiện đó.
Phần tử mạch là mô hình toán học của linh kiện thực
Đương nhiên phương trình toán chỉ phản ánh một mặt nào đó các tính chất lý hoá của phần tử thực. Do đó, mô hình có sai số, nên kết quả trên mạch sẽ khác kết quả thực trên thực tế.

## Slide 7: Các phần tử mạch cơ bản
Phần tử điện trở
Phần tử điện trở là mô hình toán học của linh kiện điện trở có quan hệ áp và dòng trên nó tuân theo quy luật
u(t) = R.i(t)
Trong đó
i(t) : dòng chảy qua điện trở
u(t) : hiệu điện thế hai đầu điện trở
R : giá trị điện trở, đơn vị Ohm ()
p | n |  | m |  | K | M | G
10-12 | 10-9 | 10-6 | 10-12 | 1 | 103 | 106 | 109

## Slide 8: Các phần tử mạch cơ bản
Phần tử điện cảm

## Slide 9: Các phần tử mạch cơ bản
Phần tử điện dung
(F)
-3

## Slide 10: Các phần tử mạch cơ bản
Nguồn độc lập
  Nguồn áp độc lập: Nguồn áp độc lập là phần tử hai cực có tính chất áp trên hai cực của nó không thay đổi bất chấp dòng đi qua nó.
  Nguồn dòng độc lập: Nguồn dòng độc lập là phần tử hai cực có tính chất dòng qua nó không thay đổi bất chấp điện áp trên hai cực của nó.

## Slide 11: Các phần tử mạch cơ bản
Nguồn phụ thuộc
  Nguồn áp phụ thuộc áp (Voltage controlled voltage source)
U1 : hiệu điện thế giữa hai điểm 1 và 2
k1 : hệ số không thứ nguyên
  Nguồn dòng phụ thuộc dòng (Current controlled current source)
I1 : dòng trên nhánh 1
k2 : hệ số không thứ nguyên

## Slide 12: Các phần tử mạch cơ bản
Nguồn phụ thuộc
  Nguồn dòng phụ thuộc áp (Voltage controlled current source)
U1 : hiệu điện thế giữa hai điểm 1 và 2
k3 : hệ số có đơn vị là mhO
  Nguồn áp phụ thuộc dòng (Voltage controlled current source)
I : dòng trên nhánh
k4 : hệ số có đơn vị là Ohm

## Slide 13: Các phần tử mạch cơ bản
Hỗ cảm

## Slide 14: Các định luật cơ bản
Định luật Ohm

## Slide 15: Các định luật cơ bản
Định luật Kirchhoff
  Định luật Kirchhoff về dòng điện (Kirchhoff current law)
  Định luật Kirchhoff về dòng điện hay còn gọi là định luật Kirchhoff 1 (K1)
  Phát biểu: Tổng đại số các dòng điện tại một nút bất kỳ thì bằng 0
  (N: số nhánh đi vào nút)
  ­Trong đó quy ước: Dòng đi vào thì có dấu +, dòng đi ra thì có dấu –
  Định luật K1 có thể phát biểu khác như sau: Tổng các dòng điện vào một nút bằng tổng các dòng điện ra khỏi một nút.

## Slide 16: Các định luật cơ bản
Định luật Kirchhoff
  Định luật Kirchhoff về áp (Kirchhoff voltage law)
  Định luật Kirchhoff về điện áp hay còn gọi là định luật Kirchhoff 2 (K2)
  Phát biểu: Tổng đại số các điện áp trên các phần tử dọc theo tất cả các nhánh trên một vòng kín thì bằng 0.
  ­
  Hệ phương trình K1 và K2 đủ: nếu trong một mạch có n nút và m vòng kín độc lập thì ta cần viết n –1 phương trình K1 và m phương trình K2.

## Slide 17: Ví dụ
. Viết hệ phương trình K1 và K2 đủ

## Slide 18: Công suất

## Slide 19: Các phép biến đổi tương đương đơn giản
Nguồn áp mắc nối tiếp
Các nguồn áp mắc nối tiếp sẽ tương đương với một nguồn áp có trị số bằng tổng đại số các nguồn áp đó.
ETĐ = Ek (1.8)
Dấu + nếu Ek cùng chiều ETĐ
Dấu – nếu Ek ngược chiều ETĐ

## Slide 20: Các phép biến đổi tương đương đơn giản
Nguồn dòng mắc song song

## Slide 21: Các phép biến đổi tương đương đơn giản
Nối song song và nối nối tiếp các phần tử trở
Điện trở mắc nối tiếp
Ta có RTĐ = Rk = R1 + R2 + ... + RN
Điện trở mắc song song

## Slide 22: Ví dụ
Tính RAB

## Slide 23: Ví dụ
Tính RAE

## Slide 24: Các phép biến đổi tương đương đơn giản
Biến đổi sao tam giác (  )

## Slide 25: Ví dụ
Tính RAE

## Slide 26: Các phép biến đổi tương đương đơn giản
Biến đổi tương đương
Nguồn áp nối tiếp với một điện trở sẽ tương đương với một nguồn dòng mắc song song với điện trở đó và ngược lại.
Khi và chỉ khi J = E/R hay E = JR

## Slide 27: Phương pháp giải mạch dùng các định luật cơ bản

## Slide 28: Ví dụ
Cho mạch như hình. Tìm I1 và I2

## Slide 29: Ví dụ
Tìm công suất tiêu thụ trên điện trở 4